## Slide 1: FPGA專題實習

## Slide 2: 計數器
本次作業為計數器輪流計數，並顯示在LED上
我還有做bouns，功能為利用指撥開關調整上限與下限
以下為狀態圖FSM
當state = 0時做count1上數，當數到上限時state <= 1進入下一個狀態，並將count1數值歸回lower，使下一次能從新上數
當state = 1時做count2下數，當數到下限時state <= 0進入下一個狀態，並將count2數值歸回upper，使下一次能從新下數

## Slide 3: 計數器
sw1可以調整上限，當0時上限1111，當1時上限1100
sw2可以調整下限，當0時下限為0000，當1下限為0011

## Slide 4: 成果展示與操作說明
1.
2.
3.
4.
5.
reset開關
控制上限開關
控制下限開關
count2下數(count2 = count2 - 1)
count1上數(count1 = count1 - 1)
https://youtube.com/shorts/eHaeZNgihGg影片網址